# Ogłoszenie w sprawie wykorzystania komunalnych osadów ściekowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie zaprasza do współpracy rolników i inne osoby fizyczne lub prawne, które są zainteresowane rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jonkowie.

Osady są przekazywane do wykorzystania nieodpłatnie.

Właściwości fizyczne osadów umożliwiają stosowanie osadu na polu przy pomocy rozrzutnika.

W oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przy spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych - osady mogą być stosowane:

- w rolnictwie, rozumianym, jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

- przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zakazane jest stosowanie komunalnych osadów ściekowych:

- na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;

- na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody;

- w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;

- na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych;

- na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;

- na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;

- na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %;

- na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

- na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;

- na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;

- na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;

- na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;

- na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;

- na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

Komunalne osady ściekowe powstające na oczyszczalni w Jonkowie są poddawane regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium. Wyniki potwierdzają, że osad jest bezpieczny sanitarnie i spełnia wszystkie warunki do rolniczego wykorzystania.

ZGK w Jonkowie zapewni przeprowadzenie akredytowanych badań laboratoryjnych gruntów, na których będą zagospodarowane osady ściekowe.

Warunki:

- Powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 1 ha.

- Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane tylko poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, rozumianym jako czas od siewu lub sadzenia do zbioru.

- Osad w zaplanowanej dawce należy równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni gruntu i wprowadzić do gruntu nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.

Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00. Osoba do kontaktu Anna Krupa, tel. 89 512-91-10 lub 516-063-587.