OPIS TECHNICZNY

OFEROWANEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: GK271.3.2014 na: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” oświadczamy, że oferujemy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem zgodnie z opisem zawartym w kolumnie 3 poniższej tabeli:

| L.p. | WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONE W SIWZ | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU ORAZ WYPOSAŻENIA |
| --- | --- | --- |
| kol. 1 | 2 | 3 |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych | Spełnia* / nie spełnia* i posiada aktualne świadectwo homologacji podwozia ( należy wskazać dane identyfikacyjne dokumentu: nr, datę wydania, nazwę organy/podmiot, który je wydał – kopię dokumentu dołączyć do oferty) ……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 | Spełnia* / nie spełnia* |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r. , i Rozporządzenie zmieniające Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu (dwie strony). | X Dokument zostanie doręczony przy odbiorze pojazdu |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - nie może przekroczyć 16 000 kg | Masa całkowita oferowanego pojazdu (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem): ………………… kg |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 295 KM | rodzaj silnika:……………………………………………. moc silnika: …………… KM |
| 2.3 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014. Podać markę, typ i model | Pojazd fabrycznie nowy* / używany* (*niewłaściwe skreślić) Rok produkcji: …………………………… Oferowany pojazd (marka, typ, model): ………………………… ……………………………………….………………………………… |
| 2.4 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 – uterenowiony z : przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej oraz międzyosiowego napęd stały osi przedniej na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi system ABS - z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie (lub równoważny układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie) | Układ napędowy: ….. x …… ………………………………….. przekładnia rozdzielczą z możliwością*/bez możliwości* wyboru przełożeń szosowych i terenowych, posiada*/nie posiada* blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej , posiada*/nie posiada* blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej posiada*/nie posiada* blokady mechanizmu różnicowego międzyosiowego posiada*/nie posiada* napęd stały osi przedniej posiada*/nie posiada* na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne, posiada*/nie posiada* hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi posiada* /nie posiada* układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie:………………(podać skrót nazwy). |
| 2.5 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6 | Wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym tak* / nie*, Spełnia*/nie spełnia* normę emisji spalin Euro 6. |
| 2.6 | Zawieszenie osi przedniej i tylnej: mechaniczne- resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów | Spełnia*/nie spełnia* określone warunki zawieszenia pojazdu. |
| 2.7 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : klimatyzację indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony lusterko rampowe- dojazdowe, przednie poręcz do trzymania w tylnej części kabiny wywietrznik dachowy Kabina wyposażona dodatkowo w: uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. ( uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska) odblokowanie każdego aparatu indywidualnie dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparć w miejscu mocowania aparatów schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny | Opis kabiny: ……………………………………..…………………… …………...……………………………. Układ miejsc w kabinie: …………..…… sposób zamontowania siedzeń: …………………………………………………………..…. Posiada* / nie posiada* pełny zakres wymaganego wyposażenia i wymaganego wyposażenia dodatkowego. |
| 2.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: z pneumatyczną regulacją wysokości, z regulacją dostosowania do ciężaru ciała z regulacją odległości całego fotela z regulacją pochylenia oparcia Fotel dla pasażera(dowódcy): z mechaniczną regulacją wysokości z regulacją odległości całego fotela z regulacją pochylenia oparcia | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: posiada*/nie posiada*;. Materiał pokrycia siedzeń: ……………………………….. (wskazać rodzaj materiału). Fotele spełniają*/nie spełniają* w pełni określone wymagania |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: radiotelefon samochodowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz radio z odtwarzaczem CD podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem. | radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, posiada*/nie posiada* radio z odtwarzaczem CD: posiada*/nie posiada*, podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem - posiada*/nie posiada*; |
| 2.10 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem dźwiękowym i słownym sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem dźwiękowym i słownym sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów główny wyłącznik oświetlenia skrytek sterowanie zraszaczami sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy kontrolka włączenia autopompy wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku wskaźnik niskiego ciśnienia wskaźnik wysokiego ciśnienia | posiada*/nie posiada* zamontowane w kabinie wszystkie wymienione dodatkowe urządzenia zgodne z wymaganiami. |
| 2.11 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) Na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną , lampą zespolona z napisem „STRAŻ” z głośnikiem, umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne lub układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroże nadwozia kompozytowego, wyprofilowane dwie lampy niebieskie lub układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, wbudowana w nakładkę kompozytową Na ścianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane wyprofilowane dwie specjalne nakładki kompozytowe z zamontowanymi lampami zespolonymi tylnymi z zabezpieczeniami ochronnymi lub układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność | posiada*/nie posiada* wszystkie wymienione urządzenia sygnalizacyjno- ostrzegawcze akustyczne i świetlne spełniające określone wymagania. |
| 2.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu: tak* / nie* |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230 V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie . Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. | Pojazd wyposażony w wymieniony układ spełniający określone wymagania – tak* / nie* Pojazd wyposażony w ładowarkę-prostownik – tak* / nie* Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika: posiada*/nie posiada* Sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy – jest* / brak*. |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej | Spełnia* / nie spełnia* |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). | Spełnia* / nie spełnia* |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy | Spełnia* / nie spełnia* |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder lub równoważny , przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 2.18 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu-dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe | Wskazać ogumienie: …………………………………………………………………… Wyposażony w koło zapasowe: tak*/nie* |
| 2.19 | Kolory samochodu: elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym błotniki i zderzaki – w kolorze białym żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000. | Kolory samochodu: (wskazać kolory wymienionych elementów oferowanego pojazdu) - elementy podwozia, rama - w kolorze …...………………………, - błotniki i zderzaki - w kolorze ……………………………………., - żaluzje skrytek - w kolorze ………………………………………., - kabina, zabudowa - w kolorze …………………………..……….; |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu -3300 mm - dostosowana do wysokości bramy garażowej. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1) Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca. | Wysokość całkowita pojazdu - …………………………….. (wskazać wysokość) Zabudowa nadwozia wykonana z ………………………………… ………………………………………….…….. (wskazać materiał). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z: …………………..… ……………………………………………………..(wskazać materiał), Balustrady ochronne boczne wykonane z: -…………………..… ……………………………………………………..(wskazać materiał), Rozmieszczenie i układ skrytek – spełnia* / nie spełnia* Osłona ochronno-maskująca pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą: jest* wykonana z materiału ……..…………………*(wskazać materiał), / brak osłony* |
| 3.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy . Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.5 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min 3 szt na stronę) zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe oświetlenie powierzchni dachu, lampami typu LED oświetlenia włączane z przedziału autopompy W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.6 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.7 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb użytkownika | Półki sprzętowe wykonane z…………………… (wskazać materiał), posiadają*/nie posiadają* możliwości regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek; |
| 3.8 | Schowki wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu Wymagane wykonanie i zamontowanie dużego obrotowego regału w przedniej skrytce nadwozia, minimum jednego lub więcej, wyposażonych w regulowane półki dostosowane do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.10 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej , o wysokości min 180 mm | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.11 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na węże ssawne, drabinę nasadkową DN 2,7, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.12 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.13 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.14 | Zbiornik wody o pojemności min. 4,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. | Zbiornik wody: pojemność ……………..m3, wykonany z ……………………………. (wskazać materiał) z wyposażeniem w: układ zabezpieczający przed wypływem wody w czasie jazdy posiada*/nie posiada*, falochrony: posiada*/nie posiada*, właz rewizyjny: posiada*/nie posiada*; |
| 3.15 | Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej z każdej strony), w zamykanych schowkach. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.16 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności ……………… m3, wykonany z ………………………………….… … (wskazać materiał), Zbiornik odporny na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów: tak*/nie*, Możliwość napełniania zbiornika środkiem pianotwórczym z poziomu terenu i z dachu pojazdu: posiada*/ nie posiada*; |
| 3.17 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy | Układ wodno-pianowy posiada ręczny* automatyczny* dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie wskazanych stężeń / nie posiada dozownika*; |
| 3.18 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia wydajność , min.3500 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 460 l/min przy ciśnieniu 40 bar | Obudowany przedział autopompy: posiada*/ nie posiada*. Sposób zamykania przedziału: ……………………….(wskazać). Autopompa: ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... (wskazać odpowiednio wydajność przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m oraz na stopniu wysokiego ciśnienia przy ciśnieniu 40 bar); |
| 3.19 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, w zamykanych schowkach wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia działka wodno – pianowego zraszaczy Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. | Praca autopompy: Możliwość podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: ……… (podać liczbę) nasad tłocznych 75 zlokalizowanych ……………. ……………………………………………….... (wskazać lokalizację nasad) wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia: posiada*/ nie posiada*, działka wodno-pianowego: posiada*/ nie posiada*, zraszaczy: posiada*/ nie posiada*, zbiornika samochodu (wody): posiada*/ nie posiada*, . Urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody odpowiednio z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. oraz z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek: posiada*/ nie posiada*, Układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy: posiada*/ nie posiada*; |
| 3.20 | Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. | Zabezpieczenie przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych: posiada*/ nie posiada*; |
| 3.21 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.22 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr manometr niskiego ciśnienia manometr wysokiego ciśnienia wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu miernik prędkości obrotowej wału pompy wyłącznik silnika pojazdu kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik kontrolka włączenia autopompy licznik motogodzin-pracy autopompy W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy | Urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy w przedziale autopompy: manowakuometr - posiada*/ nie posiada*, manometr niskiego ciśnienia - posiada*/ nie posiada*, manometr wysokiego ciśnienia - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - posiada*/ nie posiada*, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - posiada*/ nie posiada*, miernik prędkości obrotowej wału pompy - posiada*/ nie posiada*, wyłącznik silnika pojazdu - posiada*/ nie posiada*, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik -posiada*/ nie posiada* kontrolka włączenia autopompy - posiada*/ nie posiada*, licznik motogodzin pracy autopompy - posiada*/ nie posiada*, Zamontowane w przedziale autopompy zespoły: sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - posiada*/ nie posiada*, sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną - posiada*/ nie posiada*, sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy - posiada*/ nie posiada*, |
| 3.23 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.24 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.25 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej ,wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym | Spełnia* / nie spełnia* |
| 3.26 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka min 1600 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. | Spełnia* / nie spełnia* Zawór odcinający (określić sposób sterowania): ……………………..…… ………………………………………………………...……………………… ……………………………………………………………………………...… |
| 3.27 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza | Wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia o długości węża ………….m, umieszczona na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiająca podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany - posiada*/nie posiada* Podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża – spełnia*/nie spełnia*. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża - posiada*/nie posiada*; Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza- posiada*/nie posiada*; |
| 3.28 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. | Układ zraszaczy zasilanych od autopompy - ……. (wskazać liczbę dysz) dysze do podawania wody w czasie jazdy obejmujący dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią oraz dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu - posiada*/nie posiada*: Wyposażenie instalacji w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) - posiada*/nie posiada*: Sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy – spełnia*/nie spełnia*; |
| 3.29 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czteroma) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24 V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 5 metrów. obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu oprócz ręcznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50 m) | spełnia*/nie spełnia*; |
| 3.30 | Pojazd musi być wyposażony w : w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 3 punktowe załączanie: po wstecznym, na 10 sek i na stałą obserwację nawigację z aktualną mapą polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali dopuszcza się układ zintegrowany wyposażony w jeden monitor minimum 7 cali | spełnia*/nie spełnia*; |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe | spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.2 | Pojazd – wyposażony w zestaw sprzętu m.in : łom zwykły -1szt łomo-wyciągacz -1szt młotek 2 kg i 4 kg - po 1szt siekiera -1szt nożyce do drutu -1szt | spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.3 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. | Pojazd zapewnia* / nie zapewnia* miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Zapewnia się* nie zapewnia się* montaż/u sprzętu dostarczonego przez przyszłego użytkownika w trakcie realizacji zamówienia w ramach ceny ofertowej. |
| 4.4 | Samochód należy doposażyć w : z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -8 ton z liną o długości min. 25 m, wraz z pokrowcem agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy min. 5 kVA , stopień ochrony min. IP54 z uziemieniem | Zapewnia się*/nie zapewnia się* montaż/u wyciągarki elektrycznej z przodu pojazdu o sile uciągu ……… ton z liną o długości ……. m, wraz z pokrowcem. Zapewnia się*/nie zapewnia się* doposażenia w agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy ……. kVA , stopień ochrony IP..… z uziemieniem. |
| 4.5 | rozpieracz kolumnowy typu Lukas R 420 - kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego, wspornik progowy typu Lukas LRS-C- kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego, zestaw do obcinania pedałów typu Lukas LSH 4 - kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego, zabezpieczenie poduszki powietrznej typu Lukas Air Bag I - kompatybilne z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego, aparat powietrzny typu Auer (komplet: aparat, butla stalowa, czujnik bezruchu, maska, pojemnik na maskę) – 2 szt. - kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego, butle stalowe do aparatów powietrznych typu Auer – 2 szt. - kompatybilne z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego, komputer przenośny – 1 szt. kurtyna wodna 52 – 1 szt. (z kompletem węży W 52 minimum 8 szt) prądownica prosta (uniwersalna) 75 z zaworem – 1 szt. prądownica do piany ciężkiej PP 200 (długa) z zaworem – 1 szt. Smok ssawny prosty 110 – 1 szt. smok skośny do pompy szlamowej SPS 75-90 – 1 szt. (z kompletem węży W 75 minimum 7 szt.) Wąż ssawny zbrojony 110 – 2 szt. drabina nasadkowa drewniana DN 2,7 – 4 szt. maty sorpcyjne lub rękawy sorpcyjne do ograniczenia skażeń ekologicznych - min 20 m, dyspergent do usuwania zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi – min 20 l, opryskiwacz do dyspergentu, Sorbent mineralny do zbierania zanieczyszczeń-min 20 kg stojak hydrantowy 75/75 - 1 szt. | Zapewnia się*/nie zapewnia się* pełnego wyposażenia określonego w pkt. 4.5.; |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - logo i nazwa OSP Wrzesina + logo Gminy Jonkowo + loga projektów oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP | Oferuje*/nie oferuje* wykonania oznaczenia pojazdu jak w poz. 5.1. |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Gwarancja: Na podwozie samochodu – min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze – min. 24 miesiące | OFERUJEMY UDZIELENIE NASTĘPUJĄCYCH GWARANCJI: na podwozie samochodu –………………miesięcy, na nadwozie pożarnicze –………………miesięcy, |

Uwaga: Prawą stronę (kolumnę 3) wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymogów określonych dla danej pozycji. Należy odpowiednio skreślić niewłaściwe informację oznaczoną * lub wypełnić wykropkowane miejsca zgodnie ze wskazówkami pisanymi kursywą zamieszczonymi w nawiasach przy polach do wypełnienia.

..........................., ...... ...... 2014 r.			     							          ................................................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis osoby (osób)  uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)