Jonkowo, dnia 07.02.2022r.

Znak sprawy: GK.6220.14.2021

DECYZJA

### Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.85 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r.poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Green Capital S.A., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW i powierzchnią zabudowy do 4,41 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 127/4, 127/5 i 128 w miejscowości Porbady gmina Jonkowo” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Olsztynie

### stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW i powierzchnią zabudowy do 4,41 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 127/4, 127/5 i 128 w miejscowości Porbady gmina Jonkowo”

uzasadnienie

Inwestor – Green Capital S.A., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski wystąpił dnia 28.04.2021r.  (data wpływu 29.04.2021r.) do Wójta Gminy Jonkowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW i powierzchnią zabudowy do 4,41 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 127/4, 127/5 i 128 w miejscowości Porbady gmina Jonkowo”.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm) jest Wójt Gminy Jonkowo.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo http://jonkowo-ug.bip-wm.pl.

Wnioskowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019r.poz.1839)  jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w określonych przypadkach właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Jonkowo pismem z dnia 04.05.2021r. wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku. Po uzupełnieniu wniosku przez inwestora Wójt Gminy Jonkowo pismem z dnia 25.05.2021r. znak GK.6220.14.2021 wystąpił do organów opiniujących: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu pismem z dnia 16.06.2021r. (data wpływu 22.06.2021r.) znak BI.ZZŚ.2.435.1122.2021.PK w opinii nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, wskazał natomiast na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań: zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, w oddaleniu od rowów, wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz, wyposażyć teren przedsięwzięcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów, podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni, w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne, zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zabezpieczyć je przed wyciekiem, poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, gwarantującej pomieszczenie całej objętości oleju znajdującego się w urządzeniu na wypadek jego awarii, misa olejowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego nie przedostanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego, wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora, projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z istniejącymi urządzeniami wodnymi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem z dnia 09.06.2021r. znak ZNS.9022.5.58.2021.EK (data wpływu 10.06.2021r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w postanowieniu  z dnia 09.06.2021r. znak: WOOŚ.4220.313.2021.AB.1 wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW i powierzchni zabudowy do ok. 4,41 ha. Inwestycja planowana jest na terenie działek nr 127/4, 127/5, 128, w obrębie Porbady, gm. Jonkowo, których łączna powierzchnia wynosi 4,56 ha.. Obecnie obszar, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej jest użytkowany rolniczo. Tereny otaczające przedmiotową nieruchomość to grunty rolne, łąki i pastwiska.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest na działce nr 111/39 obręb Porbady, w odległości ok. 590 m. Inwestor planuje posadowienie transformatorów na północnej części działek nr 127/5 i 127/4, tym samym odległość między stacją transformatorową a najbliższą zabudową mieszkalną wyniesie ok. 800 m.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna będzie składała się z modułów (paneli) fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW. Ostateczna ilość paneli zależna jest od ich mocy jednostkowej. Panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych - urządzeń wykonanych z krzemu, umożliwiających przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Panele umieszczone zostaną na ażurowych konstrukcjach, wykonanych z profili stalowych lub aluminiowych, które będą mocowane w gruncie za pomocą kotw wbijanych w ziemię. Maksymalna wysokość konstrukcji montażowej paneli fotowoltaicznych nie przekroczy 5 metrów. Ponadto w ramach instalacji wykonane zostaną:

- inwertery (przetwornice), których zadaniem jest przekształcanie prądu stałego na prąd zmienny, w liczbie od 2 do 270 sztuk - zależnie od przyjętych założeń może być dużo małych inwerterów, jak również niewiele dużych;

- kontenerowe stacje transformatorowe służące do przekształcenia prądu z inwerterów na

prąd o tej samej częstotliwości; Ilość transformatorów szacuje się od 1 do 9 sztuk;

- linie kablowe energetyczno-światłowodowe;

- przyłącze elektroenergetyczne;

- drogi wewnętrzne;

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw;

dopuszcza się montaż kontenerowych magazynów mocy od 1 do 9 sztuk.

Ostateczna ilość oraz typ urządzeń uzależnione będą m.in. od wytycznych zawartych w warunkach przyłączenia od właściwego operatora energetycznego. Inwestor przewiduje podłączyć elektrownię fotowoltaiczną do krajowej sieci elektroenergetycznej poprzez podziemną linię kablową średniego napięcia, do jednej z najbliższych linii SN. Prawdopodobnie zaistnieje konieczność postawienia jednego słupa, z którego zostanie poprowadzona linia napowietrzna średniego napięcia do słupa operatora energetycznego.

Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zasłanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie założony system monitoringowo-alarmowy. Ogrodzenie planowane jest do wykonania z siatki o wysokości ok. 2 m i oczkach o średnicy minimum 10 cm, co ma być wystarczające dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów. Obszar położony pod ogniwami fotowoltaicznymi będzie powierzchnią czynną biologicznie.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z prowadzeniem jakichkolwiek prac rozbiórkowych. Inwestycja nie będzie wymagała przenoszenia mas ziemnych. Nie przewiduje się również utwardzania powierzchni na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję, tj. tworzenia parkingów, czy utwardzonej drogi dojazdowej, jak również innych utwardzanych powierzchni. Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga robót gruntowych i wylewania fundamentów, za wyjątkiem fundamentu pod stacje transformatorowe, które zajmą powierzchnię ok. 25 m2 dla pojedynczej stacji/magazynu energii. Inwestor planuje posadowić stacje transformatorowe na podsypce żwirowej zagłębionej w gruncie na ok. 40 cm bądź na płytach betonowych. Wykonania płytkich wykopów może ponadto wymagać poprowadzenie kabli. W fazie budowy przewiduje się zużycie następujących surowców i materiałów:

- energii elektrycznej około 10 kW/h;

- beton - 6 m3;

- stal - 13 Mg;

- paliw — około 5 m3 oleju napędowego;

- wody na cele socjalne i porządkowe — około 1,5 m3/d.

W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystywania surowców oraz materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. W niewielkim stopniu pobierana będzie woda, głównie do mycia paneli (80-.100 ms/rok), paliwa do maszyn myjących (ok. 2 m3/rok) oraz energia elektryczna na potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej (ok. 100 kW/rok).

Przewiduje się, ze oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem jej budowy. Faza realizacji elektrowni fotowoltaicznej wiązać się będzie z dostarczeniem na teren przedsięwzięcia poszczególnych elementów infrastruktury oraz z prowadzeniem robót ziemnych oraz montażowych. W okresie realizacji inwestycji może nastąpić wzrost emisji spalin oraz poziomu hałasu spowodowanego pracą urządzeń oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac budowlanych ograniczony zostanie wyłącznie do pory dnia (do godzin od 6:00 a 22:00), a wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywane będą przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Wykonawca prac budowlanych wprowadzi najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac budowlanych. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie w oddaleniu od zabudowy i będzie wyposażone w kontenery sanitarne dla pracowników, za sposób gromadzenia oraz wywóz ścieków sanitarnych odpowiedzialna będzie firma zewnętrzna posiadająca odpowiednie zezwolenie. W trakcie prowadzonych robót powstawać będzie niewielka ilość odpadów komunalnych i budowlanych (głównie opakowaniowe), które będą gromadzone w selektywny sposób, w zależności od ich rodzaju w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamkniętych, szczelnych kontenerach, zabezpieczonych przed działaniem opadów atmosferycznych i osób postronnych. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. W trakcie budowy podjęte będą działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna). W celu minimalizacji niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno- gruntowego zapewniona powinna być odpowiednia ilość sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków paliw na terenie placu budowy. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.

Przedmiotową, działkę przecinają rowy, które będą zachowane w stanie niezmiennym. W celu ochrony fauny, w ramach zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przewiduje się ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50 cm, która będzie wkopana w ziemię. Wszystkie drobne kręgowce bytujące w ogrodzonej strefie zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce o zbliżonej charakterystyce. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych planuje się również wysianie rodzimych odmian trawy, tak by nie wprowadzać obcych gatunków do ekosystemu.

Projektowana elektrownia będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązało się też z powodowaniem znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska, zarówno w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu czy też ścieków. Instalacja fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Panele fotowoltaiczne będą chłodzone naturalnie, oddając ciepło do otaczającego powietrza atmosferycznego, bez zastosowania urządzeń wentylacyjnych, powodujących hałas. Obiektami zlokalizowanymi na terenie farmy fotowoltaicznej, mogącymi powodować emisję hałasu do środowiska będą zasadniczo transformatory, inwertery i magazyn energii. Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo niedużą moc akustyczną tych urządzeń oraz ich lokalizację w znacznej odległości od najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną (minimum 590 m) należy stwierdzić, że planowana instalacja nie będzie powodowała uciążliwości w tym zakresie. Przewiduje się również, że w związku z rodzajem i mocą zainstalowanych elementów i urządzeń elektroenergetycznych oraz ich usytuowaniem (lokalizacja linii kablowych pod ziemią, z izolacją okablowania, poza terenami mieszkalnymi, transformatory w obudowie ekranującej) projektowana infrastruktura elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie jakości klimatu elektroenergetycznego środowiska, jak też nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystują do pracy światło słoneczne, w związku z czym funkcjonowanie ich urządzeń, a tym samym oddziaływania środowiskowe, ograniczone będą zasadniczo do pory dnia.

Nie planuje się utwardzania powierzchni gruntu na terenie przedsięwzięcia. Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie będą powstawać żadne ścieki zarówno technologiczne, jak i bytowe. Nie przewiduje się również zbierania wód opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji — będą one naturalnie odprowadzane na powierzchnię zadarnioną działki inwestora, jako wody umownie czyste, niosące ze sobą jedynie zanieczyszczenia osiadające na powierzchni paneli i ich konstrukcjach wsporczych, takie jak pył itp. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie jest związana z powstawaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na środowisko gruntowo-wodne. Panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Wody deszczowe w sposób wystarczający obmywają powierzchnię instalacji. Jeśli jednak zaistnieje konieczność mycia paneli, będzie do tego służyła czysta woda pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej.

Inwestor planuje zastosowanie transformatorów suchych, niezawierających oleju lub transformatorów olejowych, które zostaną zabezpieczone przed wyciekiem przez zamontowanie szczelnych mis olejowych pod transformatorami, będących w stanie pomieścić 100 % objętości oleju w przypadku awarii, zabezpieczając środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie przewiduje się powstawania odpadów. Odpady powstawać mogą jedynie podczas prowadzenia prac konserwacyjnych i będą one usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne, bez gromadzenia na terenie farmy fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Z uwagi na niewystępowanie substancji niebezpiecznych na terenie planowanej elektrowni oraz niski charakter zabudowy (do 5 metrów) nie jest ona również narażona na ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Moduły fotowoltaiczne podpięte są pod niskie napięcie, wszelkie linie elektryczne łączące instalację z transformatorem przebiegają pod ziemią. Stacja transformatorowa zabezpieczona jest instalacją przeciwprzepięciową. Cała elektrownia fotowoltaiczna posiada ponadto system odgromowy, który minimalizuje uderzenie pioruna i powstanie ewentualnego pożaru. Stelaże będą tak zaprojektowane, aby oprzeć się sile wiatru i ciężarowi śniegu.

Planowana instalacja nie jest związana z emisją gazów cieplarnianych. Ponadto przedsięwzięcie związane będzie z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — z energii słońca, dzięki czemu przyczyni się do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły — region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych kod: PIRW20001856299 o nazwie Giłwa z jez. świetajno, Wulpińskie, Giłwa. JCWP posiada status naturalnej części wód, jest ona niemonitorowana. Stan tych wód oceniony został jako dobry, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego. W powyższej JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się jednak na takim obszarze.

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych — kod: PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze przyrodniczo cennym, objętym ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), w tym obszarze Natura 2000. W odległości ok. 2,3 km zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Jonkowo Warkały PLH280039. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji oraz biorąc pod uwagę jej odległość od ww. obszaru, nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Według mapy korytarzy ekologicznych w Polsce opracowanej przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego, teren inwestycji nie leży na korytarzu ekologicznym istotnym dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, lokalizację poza formami ochrony przyrody oraz przy zastosowaniu środków minimalizujących wpływ inwestycji w ocenie tutejszego organu planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przyrodnicze elementy środowiska.

Planowana inwestycja w postaci budowy farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 9 MW realizowana w granicach działek nr 127/4, 127/5, 128 obręb Porbady nie ma bezpośredniego powiązania z przedsięwzięciem o podobnym charakterze, tzn. z przedsięwzięciem położonym na działce sąsiedniej nr 122, o mocy do 8 MW oraz działce nr 121 o mocy 1 MW. Wymienione inwestycje, pomimo podobnego charakteru do przedmiotowego przedsięwzięcia, stanowią odrębne instalacje (nie są ze sobą powiązane technologicznie). Skumulowane oddziaływanie może występować jedynie podczas jednoczesnej budowy wszystkich farm fotowoltaicznych w jednym czasie. Jednakże oddziaływania te będą krótkotrwałe i przemijające.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§2).

Otrzymują:

- strony postępowania wg wykazu zgodnie z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) poinformowane zostały przez obwieszczenie.

- Green Capital S.A

- a/a

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu